## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša
radi učinkovite kontrole
praćenja kakvoće zraka i
sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova,
kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: TEMA 15: Web izvještavanje (koristi za ciljne skupine)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mjesto, xx.xx.201x.
Predrag Hercog, dipl. inž. medicinske biokemije
Viši predavač

## Slide 3: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CAFE Direktiva 2008/50/EC, poglavlje OBAVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE, članci 26. – 28.
  Obavješćivanje javnosti - Članak 26.
  Države članice osiguravaju da javnost, kao i relevantne organizacije kao što su organizacije za zaštitu okoliša, organizacije za zaštitu potrošača, organizacije koje zastupaju interese osjetljivih skupina stanovništva, ostala relevantna tijela za zaštitu zdravlja i industrijska udruženja, budu na odgovarajući način i na vrijeme obaviješteni o kvaliteti zraka i planovima i programima za poboljšanje kvalitete zraka.
  Informacije moraju biti besplatno dostupne putem svih lako dostupnih medija, uključujući i internet ili bilo koje drugo telekomunikacijsko sredstvo.
  Države članice moraju omogućiti pristup javnosti godišnjim izvješćima za sve onečišćujuće tvari obuhvaćene Direktivom. Ta izvješća predstavljaju sažetak razina koje prekoračuju granične vrijednosti, ciljne vrijednosti, dugoročne ciljeve, pragove obavješćivanja i pragove upozorenja, za relevantna vremena usrednjavanja.

## Slide 4: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CAFE Direktiva 2008/50/EC, poglavlje OBAVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE, članci 26. – 28.
  Prijenos informacija i izvješćivanje - Članak 27.
  Države članice osiguravaju da su informacije o kvaliteti zraka dostupne Komisiji u propisanom vremenu, kako je odre­đeno provedbenim mjerama.
  Za potrebe procjene sukladnosti s graničnim vrijednostima i kritičnim razinama te postizanja ciljnih vrijednosti, takve se informacije dostavljaju Komisiji najkasnije devet mjeseci nakon kraja svake godine.
  Provedbene mjere - Članak 28.
  Komisija nalazi i načine za racionalizaciju dostavljanja podataka i uzajamne razmjene informacija i podataka iz mreža i pojedinačnih mjernih postaja za mjerenje onečišćenja zraka unutar država članica.

## Slide 5: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI - Prilog 16. CAFE Direktive
  Države članice osiguravaju da ažurirane informacije o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koje su obuhva­ćene CAFE Direktivom budu redovno dostupne javnosti.
  Informacije uključuju sve razine koje prekoračuju ciljeve kvalitete zraka, uključujući i granične vrijednosti, ciljne vrijednosti, pragove upozorenja, pragove obavješćivanja ili dugoročne ciljeve za onečišćujuće tvari koji su uređeni propisima. Također uključuju i kratku procjenu ciljeva kvalitete zraka i odgovarajuće informacije o učincima na zdravlje ili, gdje je prikladno, vegetaciju.
  Informacije o koncentracijama sumporova dioksida, dušikova dioksida, lebdećih čestica (barem PM10), prizemnog ozona i ugljikova monoksida u zraku, ažuriraju se najmanje jednom dnevno, a kad god je to moguće i svaki sat.
  Informacije o koncentracijama olova i benzena u zraku, izražene kao prosječne vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci, ažuriraju se svaka tri mjeseca, a kad god je to moguće, i svaki mjesec.

## Slide 6: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Provedbena odluka komisije IPR (2011/850/EU) - utvrđuje pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka.
  Područje primjene ove Odluke obuhvaća godišnje izvje­šćivanje o procjeni kvalitete zraka i dostavljanje informacija o planovima i programima.
  Odluka također propisuje da Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš treba uspostaviti internetsko sučelje zvano portal za kvalitetu zraka, na kojem države članice trebaju učiniti dostupnima informacije o kvaliteti zraka i gdje će javnost imati pristup informacijama o okolišu koje države članice objavljuju.
  Države članice i Komisija moraju prikupljati, razmjenjivati i procjenjivati najnovije informacije o kvaliteti zraka da bi bolje razumjele učinke onečišćenja zraka i razvile odgovarajuće politike. Da bi se olakšala obrada i usporedba najnovijih informacija o kvaliteti zraka, najnovije informacije trebaju se staviti na raspolaganje Komisiji u istom standardiziranom obliku kao i potvrđeni podaci, u razumnom roku nakon što su stavljene na raspolaganje javnosti.

## Slide 7: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17) - propisuje i način redovitog informiranja javnosti.
  OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI - Članak 25.
  Ministarstvo, Državni hidrometeorološki zavod, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Agencija osiguravaju da javnost, kao i odgovarajuće organizacije kao što su organizacije za zaštitu okoliša, organizacije za zaštitu potrošača, organizacije koje zastupaju interese osjetljivih skupina stanovništva, ostala relevantna tijela za zaštitu zdravlja te industrijska udruženja, budu na odgovarajući način i na vrijeme obaviješteni o raspoloživim informacijama kako slijedi:
  – koncentracije sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i lebdećih čestica u zraku, objavljuju se dnevno, a u slučaju satnih vrijednosti za sumporov dioksid i dušikov dioksid, svaki sat

## Slide 8: 15.1 RAZLOZI ZA WEB IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  – koncentracije benzena u zraku, kao prosječne vrijednosti zadnjih 12 mjeseci, objavljuju se najmanje svaka tri mjeseca, a ako je moguće, svaki mjesec
  – koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku, kao najveći osmosatni prosjek, objavljuju se dnevno, a ako je moguće, svaki sat
  – koncentracije sumporovodika u zraku, objavljuju se svaki sat
  – koncentracijama amonijaka u zraku, objavljuju se dnevno i/ili svaki sat
  – koncentracijama prizemnog ozona u zraku objavljuju se dnevno kao najveći osmosatni prosjek, a ako je moguće, svaki sat
  – akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka, kratkoročnim akcijskim planovima te Planu zaštite zraka sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka.
  Te informacije objavljuju se i u strojno čitljivom obliku, zajedno s drugim općim podacima o kvaliteti zraka, na internetskim stranicama Agencije.

## Slide 9: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Izvještavanje „Near Real Time” (NRT) podataka (nekadašnji naziv), odnosno Up To Date (UTD) podataka (novi naziv), odvija se svakoga sata transferom .xml datoteka sa podacima praćenja kvalitete zraka sa portala „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj” na European Air Quality Portal.
  .xml

## Slide 10: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Europen Air Quality Portal
  Prikaz dostavljenih UTD podataka omogućen je putem preglednika/alata na European Air Quality Portal-u kojega razvija, održava i vodi EEA
  Na Portalu se nalate preglednici/alati koji omogućuju praćenje procesa dostave podataka, a može im se pristupiti preko trake izbornika u kartici PRODUCTS.
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/

## Slide 11: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Status dostave UTD podataka
  - za svaku državu je prikazano vrijeme zadnje dostave UTD podataka za svaku onečišćujuću tvar u kartici: PRODUCTS / SUBMISSION MONITORING / DATA MONITOR-E2A (UTD)
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/submission-monitoring/data-submission-e2a-utd/

## Slide 12: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Status dostave UTD podataka
  Isto je prikazano i na karti - za sve onečišćujuće tvari
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/submission-monitoring/data-submission-e2a-utd/

## Slide 13: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/submission-monitoring/data-submission-e2a-utd/
  Status dostave UTD podataka
  Također je grafički prikazana količina dostavljenih UTD podataka - za svaku državu za svaku onečišćujuću tvar

## Slide 14: 15.2 „NEAR REAL TIME” IZVJEŠTAVANJE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/utd-viewer/
  UTD podaci
  mogu se pregledavati na pregledniku u kartici: PRODUCTS / DATA VIEWERS / UTD VIEWERS
  UTD podaci mogu se pretraživati po onečišćujućoj tvari, vremenu usrednjavanja te tipu stanice i područja

## Slide 15: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Prikaz podataka putem interneta (weba) omogućen je putem preglednika/alata na European Air Quality Portal-a kojega razvija, održava i vodi EEA
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/
  Dostupni preglednici/alati omogućuju praćenje procesa dostave podataka, a može im se pristupiti preko trake izbornika u kartici PRODUCTS.

## Slide 16: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Europen Air Quality Portal
  Različiti tokovi podataka prikazani su na slici. Dostavljeni podaci se koriste kao izvor podataka u preglednicima
  E2a podaci (UTD) – dostavljaju se putem FTP servera svakoga sata
  Ostali podaci (B-G) dostavljaju se na CDR nakon što prođu QA/QC provjere

## Slide 17: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Preglednici/alati mogu se podijeliti u četiri kategorije (dostupni iz trake izbornika):
  Preglednici koji omogućuju praćenje statusa dostave podataka u EEA.
  AIDE tablice - prikazuju dostavljene podatke B do G i informacije koji su dostavljene uz podatke B do G.
  Preglednici podataka - omogućuju pregledavanje podataka i statističkih podataka sadržanih u EEA bazama podataka te njihovo prikazivanje na karama, grafikonima ili u tablicama.
  Preuzimanje podataka (download) - posebni alati omogućuju preuzimanje podataka sadržanih u EEA bazama podataka. Odnosi uglavnom na E1a i E2a podatke plus dio meta-podataka te geometriju zona i aglomeracija. Podaci se mogu preuzeti pomoću gumba "preuzimanje" koja se pojavljuje na dnu nadzorne ploče.
  U svakom od preglednika mogu se odabrati različiti skupovi podataka pomoću filtara koji se obično prikazuju na desnoj strani prikazane nadzorne ploče. Neki podaci mogu se odabrati i izravno s karata.

## Slide 18: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Preglednik dostavljenih podataka
  Ovaj preglednik pokazuje koliko je kojih podataka dostavljeno (B-G)
  - izuzevši E2a podatke (UTD) – status dostave UTD podatka prikazuje se na drugom pregledniku
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/submission-monitoring/data-monitor-all-except-e2a/

## Slide 19: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Preglednik dostavljenih podataka – prikazuje količinu i vrijeme dostave podataka
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/submission-monitoring/data-monitor-all-except-e2a/

## Slide 20: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Povratne informacije na dostavu podataka
  Ovi preglednici/alati omogućuju brz pregled najnovijih dostava podataka: status omotnica, glavne poruke iz QA/QC u CDR-u (tzv. Tier 1 provjere), kao i - dodatne informacije o provjeri kvalitete podataka nakon i izvan CDR (tzv. Tier 2 provjere).
  Izvješća su još u probnim beta verzijama
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/feedback-on-submissions/general-feedback/feedback-reports/?CountryNameParameter=Croatia

## Slide 21: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/aide-tables/
  AIDE tablice
  prikazuju podatke i informacije dostavljene od država i redovito se osvježavaju najnovijim informacijama.
  U svakoj od tih tablica mogu se odabrati određeni skupovi podataka pomoću filtara koji se pojavljuju na desnoj strani tablice.
  Podatke možete preuzeti pomoću gumba "preuzimanje" koja se pojavljuje na gornjoj liniji tablice.

## Slide 22: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  AIDE tablice – filteri se nalaze na desnoj strani tablice, a podaci se mogu preuzeti pomoću gumba "preuzimanje„.
http://aideg.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D

## Slide 23: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Statistički preglednik validiranih podataka na EEA AQ Portalu
  Sa desne strane može se odabrati, godina, onečišćujuća tvari statistički parametar - prikazuju se vrijednosti za cijelu Europu
  Pretraga se može suziti i na pojedinu državu, tip stanice i tip područja.
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/

## Slide 24: 15.3 WEB IZVJEŠTAVANJE VALIDIRANIH I NEVALIDIRANIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Može se zumirati bilo koje područje, a postavljanjem kursora na bilo koje mjerno mjesto pokazuju se osnovni podaci o postaji i u ovom slučaju broj dana prekoračenja GV.
  http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/

## Slide 25: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Izrada indeksa je pragmatičan proces smanjenja raznih informacija o kemijskim karakteristikama prilično složene mješavine onečišćujućih tvari u zraku u jednostavnu sliku na ljestvici.
  Sa znanstvenog stajališta ovo je gruba generalizacija i ogroman gubitak informacija, ali za komunikacijske svrhe to se smanjenja informacija smatra bitnim.
  Kako smanjiti složene informacije uglavnom ovisi o svrsi za koju se indeks treba koristiti. Postoji mnogo načina izrade/prikaza indeksa kvalitete zraka, a jedan od načina nije nužno bolji od drugog.
  Točna formula za prijenos očitanja koncentracije u indeksne klase je još jedna stvar subjektivnih izbora, iako se kao smjernice često koriste granične vrijednosti (na primjer, koje proizlaze iz propisaa o kvaliteti zraka kao što je Direktiva 2008/50/EZ).

## Slide 26: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Postoji nekoliko razloga za izradu indeksa:
  povezivanje kvalitete zraka s učincima na zdravlje kako bi se javnost informirala o kakvoći zraka i mogućim korektivnim mjerama;
  sažimanje velikog broja kompleksnih podataka - jednostavniji pregled informacije (npr. za razvoj politike ili za provjeru usklađenosti sa standardima);
  privlačenje pažnje javnosti na pitanja kvalitete zraka i podizanje svijesti.
  Povezivanje informacija o kvaliteti zraka s utjecajima na zdravlje potencijalno je vrlo moćan način komuniciranja i kao zdravstvena briga svakog pojedinca uglavnom je vrlo uvjerljivo. Iako indeks temeljen na zdravlju ima određene nedostatke, može se reći da je važno upozoriti ljude na nepovoljnu kvalitetu zraka.

## Slide 27: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Sažimanje velikog broja kompleksnih podataka - pružanje jednostavnih preglednih informacija za formuliranje ili praćenje politike ako se dosljedno primjenjuje može dati naznaku napretka ili stagnacije.
  Privlačenje pažnje javnosti na pitanja kvalitete zraka i podizanje svijesti - za skretanje pozornosti javnosti na kvalitetu zraka i podizanje svijesti koriste se kratkoročni indeksi koji se nalaze na web stranicama - informiraju ili upozoravaju javnost jer je javnost pod utjecajem onečišćenja zraka posebno u urbanim područjima.

## Slide 28: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  INDEKS KVALITETE ZRAKA - CAQI - Common Air Quality Index
  CAQI je razvijen tijekom projekta CITEAIR II
  http://www.citeair.eu/
  i koristi se na web stranici www.airqualitynow.eu od 2006. godine.
  ZAŠTO CAQI
  CAQI je napravljen u svrhu usporedbe kvalitete zraka u europskim gradovima u realnom vremenu.
  Na početku projekta CITEAIR primijećeno je da mnogi gradovi prikazuju kvalitetu zraka na različite, teško usporedive načine, često koristeći vlastiti (ili ponekad nacionalno propisani) indeks kvalitete zraka.
  Problem je bio što su svi indeksi bili različiti u logici i prezentaciji.

## Slide 29: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CAQI - Common Air Quality Index
  Indeks (CAQI) je razvijen kako bi postojao uz postojeće indekse, a mogao bi se koristiti za usporedbu kvalitete zraka u gradovima na web stranici; nije bio namijenjen zamjeni postojećih indeksa.
  Bio/je dio nastojanja da se podigne svijest o kvaliteti zraka u gradovima.
  Od kada je CAQI pokrenut, revidirana je Direktiva o kvaliteti zraka (CAFE Direktiva 2008/50EU) u kojoj je dodana granična vrijednost za PM2.5.
  Budući da je PM2.5 danas vjerojatno najznačajniji parametar za kvalitetu zraka u urbanim područjima u Europi, uključen je naknadno i u CAQI izračun.
  Prikaz parametara kvalitete zraka putem CAQI nalazi se i na portalu „Kvaliteta zraka u RH” http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html od 2014. godine.

## Slide 30: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Indeks kvalitete zraka na portalu Kvaliteta zraka u RH sastoji se od pet razina (različitog obojenja) u rasponu vrijednosti od 0 (vrlo nisko) do >100 (vrlo visoko) i relativna je mjera onečišćenja zraka. Niže vrijednosti (razine) indeksa označavaju čišći zrak.
  Vrijednost indeksa ovisi o koncentracijama šest onečišćujućih tvari: dušikovog dioksida (NO2), sumporovog dioksida (SO2), ozona (O3), lebdećih čestica PM10 i PM2.5 te ugljikovog monoksida (CO) sukladno Europskom Common Air Quality Index-u (CAQI).
  Za svaku onečišćujuću tvar indeks se računa na temelju izmjerene, satne koncentracije.
  Ukupni indeks je najveći indeks bilo koje onečišćujuće tvari u određenom trenutku, na pojedinoj postaji za mjerenje kvalitete zraka.

## Slide 31: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  CAQI - Common Air Quality Index - indeksne razine, boje i onečišćujućih tvari koje ulaze u izračun indeksa
ONEČIŠĆENJE | RASPON VRIJEDNOSTI INDEKSA | KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI (µg/m3) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | NO2 | PM10 |  | O3 | PM2.5 |  | CO | SO2
 |  | 1 sat | 1 sat | 24 sata | 1 sat | 1 sat | 24 sata | 8-satna | 1 sat
VRLO VISOKO | >100 | >400 | >180 | >100 | >240 | >110 | >60 | >20000 | >500
VISOKO | 100 | 400 | 180 | 100 | 240 | 110 | 60 | 20000 | 500
 | 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350
SREDNJE | 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350
 | 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100
NISKO | 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100
 | 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50
VRLO NISKO | 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Novi Europski indeks kvaliteta zraka objavljen je u studenom 2017. godine.
  Novi Europski indeks kvalitete zraka zajednički su razvili DG ENV Europske komisije (European Commission’s Directorate General for Environment) i Europska okolišna agencija (EEA) kako bi informirali građane i javne vlasti o statusu kvalitete zraka diljem Europe.
  Indeks ukazuje na kratkotrajnu situaciju kvalitete zraka na više od dvije tisuće postaja za praćenje kvalitete zraka diljem Europe, koristeći ažurne podatke koje su dostavile zemlje članice EEA-a.
  https://www.eea.europa.eu/highlights/european-air-quality-index-current
  http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

## Slide 33: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  https://www.eea.europa.eu/highlights/european-air-quality-index-current
  http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

## Slide 34: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Europski indeks kvalitete zraka omogućuje korisnicima bolje razumijevanje trenutne kvalitete zraka u kojoj žive, rade ili putuju. Prikazujući ažurirane informacije za cijelu Europu korisnici mogu dobiti uvid u kvalitetu zraka u pojedinim zemljama, regijama i gradovima.
  Utvrđeno je da su glavne onečišćujuće tvari za izračun indeksa (AQI) O3, NO2, PM10 i PM2.5. Izračunava se usporedbom vrijednosti indeksa za svaku od pojedinih onečišćujućih tvari, uzimajući najgoru (najvišu) indeksnu vrijednost.
  Vrijednosti SO2 su uključene u mjereni indeks, ako su dostupne.
  Trenutna vrijednost indeksa ne odražava godišnju prosječnu situaciju kvalitete zraka koja se može značajno razlikovati.

## Slide 35: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  S obzirom da se na postajama za praćenje kvalitete zraka često mjeri mali broj onečišćujućih tvari, indeks se izračunava samo za one prometne stanice koje mjere i NO2 i PM (tj. PM2.5 ili PM10 ili oboje).
  Na svim ostalim postajama za praćenje kvalitete zraka, indeks se izračunava za one postaje na kojima se mjere najmanje tri onečišćujuće tvari NO2, O3 i PM (tj. PM2.5 ili PM10 ili oboje).
  Ukupni indeks za mjernu postaju ili prognozu kvalitete zraka ažurira se svakih sat vremena, a ako podaci nisu zabilježeni za određeni sat, vrijednosti se aproksimiraju ("popunjava se praznina") pomoću CAMS modeliranih podataka o kvaliteti zraka i u takvim slučajevima jasno su označeni unutar indeksa kao 'modelirani podaci'.

## Slide 36: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Mjerenja do pet ključnih onečišćujućih tvari upotpunjena modeliranim podacima određuju indeksnu razinu koja opisuje trenutačnu situaciju kvalitete zraka na svakoj mjernoj postaji. Ukupni indeks odgovara najlošijoj razini indeksa za bilo koju od pet onečišćujućih tvari prema sljedećoj shemi:
Onečišćujuća tvar |  |  | Čestice manje od 2.5 µm (PM2.5) | Čestice manje od 10 µm (PM10) | Dušikov dioksid (NO2) | Ozon (O3) | Sumporov dioksid (SO2)
Razina Indeksa | (temeljena na koncentracijama onečišćujućih tvari u µg/m3) | Dobra | 0-10 | 0-20 | 0-40 | 0-80 | 0-100
 |  | Prihvatljiva | 10-20 | 20-35 | 40-100 | 80-120 | 100-200
 |  | Umjerena | 20-25 | 35-50 | 100-200 | 120-180 | 200-350
 |  | Loša | 25-50 | 50-100 | 200-400 | 180-240 | 350-500
 |  | Vrlo loša | 50-800 | 100-1200 | 400-1000 | 240-600 | 500-1250

## Slide 37: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Onečišćujuća tvar |  |  | Čestice manje od 2.5 µm (PM2.5) | Čestice manje od 10 µm (PM10) | Dušikov dioksid (NO2) | Ozon (O3) | Sumporov dioksid (SO2)
Razina Indeksa | (temeljena na koncentracijama onečišćujućih tvari u µg/m3) | Dobra | 0-10 | 0-20 | 0-40 | 0-80 | 0-100
 |  | Prihvatljiva | 10-20 | 20-35 | 40-100 | 80-120 | 100-200
 |  | Umjerena | 20-25 | 35-50 | 100-200 | 120-180 | 200-350
 |  | Loša | 25-50 | 50-100 | 200-400 | 180-240 | 350-500
 |  | Vrlo loša | 50-800 | 100-1200 | 400-1000 | 240-600 | 500-1250
  Indeks se ne izračunava za mjerenja kvalitete zraka koja prelaze maksimalnu vrijednost prikazanu u kategoriji 'vrlo loša'. Mjerenja koja su viša od tih vrijednosti obično su pogrešna i u takvim su slučajevima označena kao "nema podataka" sa napomenom, potrebna je daljnja analiza.
  Vrijednosti PM10 i PM2.5 temelje se na 24-satnim pomičnim prosjecima.

## Slide 38: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
  Krugovi na karti predstavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.
  Boja odgovara indeksu kvalitete zraka u danom satu na toj postaji.

## Slide 39: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  http://airindex.eea.europa.eu/
  Krugovi na karti predstavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.
  Boja odgovara indeksu kvalitete zraka u danom satu na toj postaji.

## Slide 40: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Prema zadanim postavkama indeks prikazuje situaciju prije 6 sati - no može se odabrati bilo koji određeni sat u prethodnih 48 sati.
  Može se odabrati i cijela Europa ili pojedina zemlja (kao na slici - Hrvatska )
  http://airindex.eea.europa.eu/

## Slide 41: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NOVI EUROPSKI INDEKS KVALITETE ZRAKA
  Klikom na pojedinu mjernu postaju (krug) prikazuje se onečišćujuća tvar koja određuje najveću ukupnu razinu indeksa
  http://airindex.eea.europa.eu/

## Slide 42: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Klikom na prikaži detalje - prikazuju se osnovni podaci o postaji, koncentracije onečišćujućih tvari, graf sa udjelom vrijednosti indeksa u zadnjih sto dana i graf sa vrijednostima indeksa za svaku tvar u zadnjih tjedan dana.

## Slide 43: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Indeks koristi "ažurirane" podatke o kvaliteti zraka koji se službeno dostavljaju svakih sat vremena od zemalja članica Europskog gospodarskog prostora.
  Postoje tri sheme boja koje daju informacije o statusu podataka na svakoj mjernoj postaji:
  Puna boja: zadovoljen je minimalni broj potrebnih podataka za izračun indeksa
  Polu-transparentna boja: nije zadovoljen minimalni broj potrebnih podataka za izračun indeksa - boja označava indeks kvalitete zraka koji se izračunava samo za dostupne onečišćujuće tvari.
  Siva: nema dovoljno podataka za izračunavanje indeksa.

## Slide 44: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Podaci mjerenja kvalitete zraka nadopunjuju se po potrebi modeliranim podacima o kvaliteti zraka iz Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS). http://atmosphere.copernicus.eu/

## Slide 45: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Copernicus je program Europske unije koji ima za cilj razvijanje europskih informacijskih usluga temeljenih na satelitskim promatranjima.
  Programom koordinira i upravlja Europska komisija. Proveden je u partnerstvu s državama članicama, European Space Agency (ESA), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), agencijama EU i Mercator Océanom.
  Velike količine globalnih podataka dobivenih sa satelita, terenskih, zračnih i pomorskih mjernih sustava koriste se kako bi pružile informacije koje bi pomogle pružateljima usluga, javnim tijelima i drugim međunarodnim organizacijama u poboljšanju kvalitete života građana Europe.
  Dostavljene informacijske usluge su javno dostupne svojim korisnicima.

## Slide 46: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Metodologija indeksa
  Ako podaci nisu zabilježeni za određeni sat, vrijednosti se aproksimiraju ("popunjava se praznina") pomoću CAMS modeliranih podataka o kvaliteti zraka. U takvim slučajevima jasno su označeni unutar indeksa kao 'modelirani podaci'.
  Metoda popunjavanja praznina ovisi o onečišćujućoj tvari, tj.
  - za NO2, PM2,5 i PM10 korištenjem metode razlike;
  - za O3 pomoću multiplikativne metode;
  - za SO2 se ne provodi popunjavanje.

## Slide 47: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Metodologija indeksa
  Metoda razlike: vrijednost se aproksimira uzimanjem CAMS modelirane vrijednosti i dodavanjem ili oduzimanjem razlike u korekciji. Ova korekcija je prosječna razlika između prethodno izmjerenih vrijednosti i CAMS modelirane vrijednosti za isti sat za najmanje tri od četiri prethodna dana.
  Multiplikativna metoda: vrijednost se aproksimira uzimanjem CAMS modelirane vrijednosti i primjenom faktora korekcije. Ova korekcija je prosječni omjer između prethodno izmjerenih vrijednosti i CAMS modeliranih vrijednosti za isti sat za najmanje tri od četiri prethodna dana.
  U slučajevima kada nema izmjerenih vrijednosti za isti sat tijekom tri od četiri prethodna dana, indeksna vrijednost za tu onečišćujuću tvar se ne računa i označena je kao 'nema podataka'.

## Slide 48: 15.4 IZVJEŠTAVANJE PUTEM INDEKSA KVALITETE ZRAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Onečišćujuća tvar |  |  | Čestice manje od 2.5 µm (PM2.5) | Čestice manje od 10 µm (PM10) | Dušikov dioksid (NO2) | Ozon (O3) | Sumporov dioksid (SO2)
Razina Indeksa | (temeljena na koncentracijama onečišćujućih tvari u µg/m3) | Dobra | 0-10 | 0-20 | 0-40 | 0-80 | 0-100
 |  | Prihvatljiva | 10-20 | 20-35 | 40-100 | 80-120 | 100-200
 |  | Umjerena | 20-25 | 35-50 | 100-200 | 120-180 | 200-350
 |  | Loša | 25-50 | 50-100 | 200-400 | 180-240 | 350-500
 |  | Vrlo loša | 50-800 | 100-1200 | 400-1000 | 240-600 | 500-1250
ONEČIŠĆENJE | RASPON VRIJEDNOSTI INDEKSA | KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI (µg/m3) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | NO2 | PM10 |  | O3 | PM2.5 |  | CO | SO2
 |  | 1 sat | 1 sat | 24 sata | 1 sat | 1 sat | 24 sata | 8-satna | 1 sat
VRLO VISOKO | >100 | >400 | >180 | >100 | >240 | >110 | >60 | >20000 | >500
VISOKO | 100 | 400 | 180 | 100 | 240 | 110 | 60 | 20000 | 500
 | 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350
SREDNJE | 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350
 | 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100
NISKO | 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100
 | 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50
VRLO NISKO | 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  Usporedba indeksnih razina, boja i onečišćujućih tvari koje ulaze u izračun indeksa:
  CAQI
  i novog
  Europskog AQI

## Slide 49: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Grad Zagreb
  Na stranicama IMI-ja nalazi se prikaz za Grad Zagreb putem istog indeksa CAQI - kao i na stranicama HAOP-a.
  https://zrak.imi.hr/

## Slide 50: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Grad Zagreb
  Dodatno su dodane i obavijesti građanima o indeksu kvalitete zraka – za dio grada u kojem se postaja nalazi za Osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe i Opću populaciju
  https://zrak.imi.hr/

## Slide 51: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Na stranicama NZZJZ Andrija Štampar / Kakvoća zraka u gradu Zagrebu prikazuju se koncentracije onečišćujućih tvari mjerenih na postaji Mirogojska cesta 16 i indeksne razine također prema CAQI indeksaciji
  http://www.stampar.hr/hr/kakvoca-zraka-u-gradu-zagrebu

## Slide 52: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Na stranicama NZZJZ Primorsko-goranske županije prikazuju se samo koncentracije onečišćujućih tvari – nema prikaza putem indeksa
  http://www.zzjzpgz.hr/zrak/

## Slide 53: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Na stranicama NZZJZ Istarske županije prikazuju se samo koncentracije onečišćujućih tvari – nema prikaza putem indeksa
  http://zrak.zzjziz.hr/

## Slide 54: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Irska - cijele regije (zone) i gradovi (aglomeracije) obojane su bojom indeksa. Opcionalno mogu se prikazati i mjerne postaje u boji indeksacije. Indeks se razlikuje od CAQI http://www.epa.ie/air/quality/

## Slide 55: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Irska
  - objašnjenje indeksnih razina za zdravstvenom porukom

## Slide 56: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Velika Britanija
  - prognoza vrijednosti indeksa za narednih pet dana
  https://uk-air.defra.gov.uk/

## Slide 57: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Velika Britanija
  - prognoza vrijednosti indeksa za narednih pet dana
  https://uk-air.defra.gov.uk/
  https://uk-air.defra.gov.uk/forecasting/

## Slide 58: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Nizozemska
  - Indeksacija sa prikazom mjernih postaja u boji indeksa
  https://www.luchtmeetnet.nl/

## Slide 59: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Nizozemska
  - Može se vidjeti i kartografski prikaz – sa prognozom kvalitete zraka do dva dana unaprijed
  https://www.luchtmeetnet.nl/kaart

## Slide 60: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Svijet - prikaz indksa kvalitete zraka u svijetu – mogućnost izbora više jezika http://aqicn.org/map/world/

## Slide 61: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Svijet
  Kineska stranica - mogućnost izbora države, regije, kontinenta
  http://aqicn.org/map/croatia/#@g/44.183/16.2872/7z

## Slide 62: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Svijet
  Kineska stranica - mogućnost izbora države, regije, kontinenta
  http://aqicn.org/faq/

## Slide 63: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Svijet
  Kineska stranica - mogućnost izbora države, regije, kontinenta
  http://aqicn.org/scale/

## Slide 64: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  SAD
  Indeks kvalitete zraka na stranicama Agencije za zaštitu okoliša (EPA -Environment Protection Agency)
  https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf

## Slide 65: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  SAD
  - objašnjenje indeksacije
  https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi
  https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf

## Slide 66: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  SAD - EPA
  Interaktivna mapa sa podacima o kvaliteti zraka
  https://www.epa.gov/outdoor-air-quality-data/interactive-map-air-quality-monitors

## Slide 67: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  SAD - mogućnost dodavanja na mapu svih pojedinih slojeva....
  https://epa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5f239fd3e72f424f98ef3d5def547eb5&extent=-146.2334,13.1913,-46.3896,56.5319

## Slide 68: 15.5 PRIMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  SAD
  Moguć je pregled i sa google earth aplikacijom....

## Slide 69: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša